## Slide 1: Model za izračun pozitivnog učinka nabave automobila uz primjenu mjerila zelene javne nabave

## Slide 2: Zelena javna nabava (ZeJN)
ZeJN postupak je kojim naručitelji nabavljaju robu, radove i usluge koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od roba, radova i usluga s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili. U tu svrhu razvijaju se za pojedine skupine roba, radova i usluga mjerila zelene javne nabave koja sadrže ključne pritiske na okoliš.
Mjerila ZeJN: http://www.zelenanabava.hr/mjerila

## Slide 3: Automobili
Potrošnjom fosilnih goriva prilikom vožnje dolazi do emisije stakleničkih plinova i tvari koje onečišćuju zrak te emisije buke. Do tih emisija dolazi i duž cijelog lanca opskrbe gorivom. Do utjecaja na okoliš dolazi i u proizvodnji baterija za električna vozila.
Emisije iz prometa čine značajan dio ukupne emisije stakleničkih plinova. Mjerilima zelene javne nabave potiče se između ostalog primjena mjerila za homologaciju emisija ugljikova dioksida te nabava automobila s nižom emisijom ugljikova dioksida.

## Slide 4: Smanjenje emisije ugljikova dioksida u ZeJN
Metodologija za izračun uštede emisije ugljikova dioksida (CO2) uz primjenu mjerila ZeJN (izbjegnuta emisija CO2).
Primjenom mjerila ZeJN za homologaciju emisije ugljikova dioksida pridonosi se manjoj potrošnji emisiji stakleničkih plinova.
Model za izračun pozitivnog učinka nabave automobila
(leasing, kupnja i najam) uz primjenu mjerila ZeJN
2_ Automobili.xlsx (excel alat)

## Slide 6: Model za izračun pozitivnog učinka nabave automobila uz primjenu mjerila ZeJN
Dva pristupa izračuna uštede emisije CO2:
Jednostavniji pristup (Modeli JP) - listovi JP u 2_ Automobili.xlsx
Detaljniji pristup (Modeli DP) - listovi DP u 2_ Automobili.xlsx

## Slide 7: Jednostavniji pristup (Modeli JP)
Modeli JP predstavljaju jednostavniji oblik izračuna uštede CO2 za nabavu automobila uz primjenu mjerila zelene javne nabave za homologaciju emisije ugljikova dioksida. Modeli JP koriste se kada je poznata vrijednost zelene javne nabave.

## Slide 8
Modeli JP | 
JP-2020_klas.: | Koristi se za razdoblje 01.01.-31.12.2020. Nabava automobila koji za pogon koriste benzin ili dizel
JP-2021_klas.: | Koristi se za razdoblje od 01.01.2021. Nabava automobila koji za pogon koriste benzin ili dizel
JP-2020_hibr.: | Koristi se za razdoblje 01.01.-31.12.2020. Nabava hibridnih automobila
JP-2021_hibr.: | Koristi se za razdoblje od 01.01.2021. Nabava hibridnih automobila
JP-el. H2: | Koristi se za razdoblje od 01.01.2020. Nabava električnih automobila i automobila koji za pogon koriste vodik

## Slide 9: Jednostavniji pristup (Modeli JP)
Svi modeli JP imaju istu strukturu i omogućavaju na osnovi podatka o ukupnoj vrijednosti nabave izračun uštede CO2 uz primjenu mjerila zelene javne nabave(1) za sljedeće opcije nabave automobila: leasing, kupnja i (dnevni) najam.
(1) Mjerila ZeJN za homologaciju emisije CO2

## Slide 10: Modeli JP – primjena (Primjer 1)
Primjer 1:
Javni naručitelj sklopio je ugovor za kupoprodaju automobila u 2020. godini u vrijednosti od 3.300.000,00 kn (bez PDV-a). U natječaju za nabavu automobila korištena su mjerila zelene javne nabave za homologaciju emisije ugljikova dioksida.

## Slide 11: Modeli JP – primjena (Primjer 1)
S obzirom da je naveden podatak o vrijednosti zelene javne nabave, u modelu 2_ Automobili.xlsx razmatraju se listovi koji u nazivu imaju JP.
S obzirom da je navedeno samo da se radi o kupoprodaji automobila, konzervativno se pretpostavlja da se nabavljaju automobili na konvencionalan pogon (automobili koji za pogon koriste benzin ili dizel) te se razmatraju listovi JP koji u nazivu imaju klas.

## Slide 12: Modeli JP – primjena (Primjer 1)
S obzirom da je javni naručitelj sklopio ugovor u 2020. godini odabire se list koji u nazivu uz JP i klas. ima 2020. godinu JP-2020_klas.
S obzirom da se radi o kupoprodaji, na listu JP-2020_klas odabire se dio "Kupnja automobila".
U red "Podatak koji se unosi" i stupac "Iznos", odnosno u ćeliju E31 unosi se vrijednost nabave od 3.300.000,00 kn bez PDV-a.

## Slide 13: Modeli JP – primjena (Primjer 1)

## Slide 14: Modeli JP – primjena (Primjer 1)
Uz zadane proračunske podatke, model JP-2020_klas. računa međurezultate te potom konačne, izlazne rezultate. Konačan rezultat je ušteđena, odnosno izbjegnuta emisija CO2 uz primjenu mjerila zelene javne nabave za homologaciju emisije ugljikova dioksida na kupovinu automobila koji za pogon koriste benzin ili dizel.

## Slide 15: Modeli JP – primjena (Primjer 1)

## Slide 16: Modeli JP – primjena (Primjer 1)
Rezultat :
Kupnjom automobila u vrijednosti od 3.300.000,00 kn (bez PDV-a) uz primjenu mjerila zelene javne nabave za homologaciju emisije CO2 primjenjivih za automobile na konvencionalan pogon za 2020. godinu, izbjegnuta je emisija od 26,27 tona CO2 godišnje.

## Slide 17: Model JP – primjena (Primjer 2)
Primjer 2:
Javni naručitelj sklopio je u 2021. godini ugovor vrijednosti 4.500.000,00 kn (bez PDV-a) za financijski leasing hibridnih automobila na 5 godina. U natječaju za nabavu automobila korištena su mjerila zelene javne nabave za homologaciju emisije ugljikova dioksida.

## Slide 18: Modeli JP – primjena (Primjer 2)
S obzirom da je naveden podatak o vrijednosti zelene javne nabave, u modelu 2_ Automobili.xlsx razmatraju se listovi koji u nazivu imaju JP.
S obzirom da se radi o nabavi hibridnih automobila, razmatraju se listovi JP koji u nazivu imaju hibr.
S obzirom da je javni naručitelj sklopio ugovor u 2021. godini odabire se list koji u nazivu uz JP i hibr. ima 2021. godinu JP-2021_hibr.

## Slide 19: Modeli JP – primjena (Primjer 2)
S obzirom da se radi o financijskom leasing-u, na listu JP-2021_hibr. odabire se dio "Leasing automobila".
U red "Podatak koji se unosi" i stupac "Iznos", odnosno u ćeliju E10 unosi se vrijednost nabave od 4.500.000,00 kn bez PDV-a.
S obzirom da trajanje leasinga iznosi 5 godina, u "Proračunskim podacima" može se promijeniti vrijednost trajanja leasinga te se u ćeliju E18 umjesto 8 upisuje 5 godina.

## Slide 20: Modeli JP – primjena (Primjer 2)

## Slide 21: Modeli JP – primjena (Primjer 2)
Uz zadane proračunske podatke, model JP-2021_hibr. računa međurezultate te potom konačne, izlazne rezultate. Konačan rezultat je ušteđena, odnosno izbjegnuta emisija CO2 uz primjenu mjerila mjerila zelene javne nabave za homologaciju emisije ugljikova dioksida na financijski leasing hibridnih automobila.

## Slide 22
Modeli JP – primjena (Primjer 2)

## Slide 23: Modeli JP – primjena (Primjer 2)
Rezultat :
Nabavom hibridnih automobila u vrijednosti od 4.500.000,00 kn (bez PDV-a) uz primjenu mjerila zelene javne nabave za homologaciju emisije CO2 za 2021. godinu, izbjegnuta je emisija od 45,94 tona CO2 godišnje. Razmatrano za cijelo razdoblje trajanja leasinga, odnosno za razdoblje od 5 godina, izbjegnuta je emisija CO2 od ukupno 229,72 tone.

## Slide 24: Detaljniji pristup (Modeli DP)
Modeli DP predstavlja detaljniji oblik izračuna uštede CO2 za nabavu automobila uz primjenu mjerila zelene javne nabave za homologaciju emisije ugljikova dioksida. Modeli DP koriste se kada su dostupni podaci broju i tipu automobila te vrsti pogonske energije (benzin, dizel, električna energija, vodik ili hibridi koji za koriste dva ili više izvora energije).

## Slide 25
Modeli DP | 
DP-2020_L: | Koristi se za razdoblje 01.01.-31.12.2020. Nabava automobila putem leasing-a.
DP-2020_K: | Koristi se za razdoblje 01.01.-31.12.2020. Kupnja automobila.
DP-2021_L: | Koristi se za razdoblje od 01.01.2021. Nabava automobila putem leasing-a.
DP-2021_K: | Koristi se za razdoblje od 01.01.2021. Kupnja automobila.

## Slide 26: Detaljniji pristup (Modeli DP)
Svi modeli DP imaju istu strukturu i omogućavaju na osnovi podatka o tipu i broju automobila koji se nabavljaju te vrsti njihove pogonske energije izračun uštede CO2 uz primjenu mjerila zelene javne nabave(1).
(1) Mjerila ZeJN za homologaciju emisije CO2

## Slide 27: Modeli DP – primjena (Primjer 3)
Primjer 3:
Javni naručitelj sklopio je u 2020. godini ugovor vrijednosti 400.000,00 kn (bez PDV-a) za kupnju 3 automobila Dacia Sandero Ambiance 0.9 TCe 90 i 2 automobila Renault Kadjar Bose Blue dCi 115 EDC. U javnoj nabavi korištena su mjerila zelene javne nabave za homologaciju emisije ugljikova dioksida.

## Slide 28: Modeli DP – primjena (Primjer 3)
S obzirom da su navedeni podaci o konkretnim automobilima - Dacia Sandero Ambiance 0.9 TCe 90 (3 kom) i Renault Kadjar Bose Blue dCi 115 EDC (2 kom), u modelu 2_ Automobili.xlsx razmatraju se listovi koji u nazivu imaju DP.
S obzirom da se radi o kupnji automobila, razmatraju se listovi koji u nazivu imaju K.
S obzirom da je javni naručitelj sklopio ugovor u 2020. godini, odabire se list koji u nazivu uz DP i K ima 2020. godinu DP-2020_K.

## Slide 29: Modeli DP – primjena (Primjer 3)
Prema tehničkim karakteristikama / podacima Dacia Sandero Ambiance 0.9 TCe 90 za pogon koristi benzin, a obujam motora iznosi 898 cm3. Prema obujmu motora Dacia Sandero Ambiance 0.9 TCe 90 razvrstava se kao mali automobil. U skladu s prethodnom navedenim podacima, u red "Mali - automobili obujma do 1400 ccm" i stupac "Benzin", odnosno u ćeliju E8 upisuje se broj kupljenih automobila - broj 3.

## Slide 30: Modeli DP – primjena (Primjer 3)
Prema tehničkim karakteristikama / podacima Renault Kadjar Bose Blue dCi 115 EDC za pogon koristi dizel, a obujam motora iznosi 1461 cm3. Prema obujmu motora Renault Kadjar Bose Blue dCi 115 EDC razvrstava kao srednji automobil. U skladu s prethodnom navedenim podacima, u red "Srednji - automobili obujma od 1400 ccm do 2000 ccm" i stupac "Dizel", odnosno u ćeliju D9 upisuje se broj kupljenih automobila - broj 2.

## Slide 31: Modeli DP – primjena (Primjer 3)
U dostupnim podacima nije naveden planirani životni vijek automobila. Stoga ćelija D12 može ostati prazna ili se u ćeliju D12 može upisati predloženi(1) prosječan životni vijek automobila u Republici Hrvatskoj koji danas iznosi 13 godina.
(1) Navedeno u komentaru ćelije D12.

## Slide 32: Modeli DP – primjena (Primjer 3)

## Slide 33: Modeli DP – primjena (Primjer 3)
Uz zadane proračunske podatke, model DP-2020_K računa međurezultate te potom konačne, izlazne rezultate. Konačan rezultat je ušteđena, odnosno izbjegnuta emisija CO2 uz primjenu mjerila zelene javne nabave za homologaciju emisije ugljikova dioksida na kupnju automobila.

## Slide 34: Modeli DP – primjena (Primjer 3)

## Slide 35: Modeli DP – primjena (Primjer 3)
Rezultat :
Nabavom 3 automobila Dacia Sandero Ambiance 0.9 TCe 90 i 2 automobila Renault Kadjar Bose Blue dCi 115 EDC uz primjenu mjerila zelene javne nabave za homologaciju emisije CO2 za 2020. godinu, izbjegnuta je emisija od 4,78 tona CO2 godišnje. Razmatrano za cijeli pretpostavljeni životni vijek automobila, odnosno za razdoblje od 13 godina, izbjegnuta je emisija CO2 od ukupno 62,14 tone.

## Slide 36: Modeli DP – primjena (Primjer 4)
Primjer 4:
Javni naručitelj nabavio je u 2021. godini putem leasing-a 10 električnih automobila Peugeot e-208. Ugovor za leasing-a sklopljen je za razdoblje od 5 godina.

## Slide 37: Modeli DP – primjena (Primjer 4)
S obzirom da su navedeni podaci o konkretnim automobilima električni automobili Peugeot e-208 (10 kom), u modelu 2_ Automobili.xlsx razmatraju se listovi koji u nazivu imaju DP.
S obzirom da se radi o leasing-u automobila, razmatraju se listovi koji u nazivu imaju L.
S obzirom da je javni naručitelj sklopio ugovor u 2021. godini, odabire se list koji u nazivu uz DP i L ima 2021. godinu DP-2021_L.

## Slide 38: Modeli DP – primjena (Primjer 4)
Nabavljaju se električni automobili s nultom emisijom CO2. Usporedbom tehničkih karakteristika / podataka Peugot e-208 i Peugot 208 na konvencionalni pogon, vidi se da obujam motora usporedivog Peugot 208 automobila na konvencionalni pogon iznosi 1199 cm3. U skladu s prethodnom navedenim podacima, u red "Mali - automobili obujma do 1400 ccm" i stupac "Električna energija i H2", odnosno u ćeliju G8 upisuje se broj električnih automobila koji se nabavlja putem leasinga - broj 10.
S obzirom da trajanje leasinga iznosi 5 godina, taj se podatak upisuje u ćeliju D12.

## Slide 39: Modeli DP – primjena (Primjer 4)

## Slide 40: Modeli DP – primjena (Primjer 4)
Uz zadane proračunske podatke, model DP-2021_L računa međurezultate te potom konačne, izlazne rezultate. Konačan rezultat je ušteđena, odnosno izbjegnuta emisija CO2 nabavom električnih vozila putem leasing-a.

## Slide 41: Modeli DP – primjena (Primjer 4)

## Slide 42: Modeli DP – primjena (Primjer 4)
Rezultat :
Nabavom 10 električnih automobila Peugeot e-208 u 2021. godini putema leasing-a izbjegnuta je emisija od 24,67 tone CO2 godišnje. Razmatrano za cijelo razdoblje trajanja leasinga, odnosno za razdoblje od 5 godina, izbjegnuta je emisija CO2 od ukupno 123,34 tone.