# Kriteriji EU-a za zelenu javnu nabavu za zahode i pisoare s ispiranjem

Zelena javna nabava jest dobrovoljni instrument. U ovom dokumentu sadržani su kriteriji EU-a za zelenu javnu nabavu koji su utvrđeni za skupinu proizvoda „zahodi i pisoari s ispiranjem”. U priloženom referentnom tehničkom izvješću o kriterijima za znak za zaštitu okoliša EU-a i zelenu javnu nabavu sadržane su sve pojedinosti o razlozima odabira tih kriterija i upućivanja na daljnje informacije.

Za zelenu javnu nabavu predstavljene su dvije grupe kriterija:

- osnovni kriteriji jesu kriteriji primjereni da ih primjenjuju svi javni naručitelji u svim državama članicama i kojima se rješavaju ključni utjecaji na okoliš. Osmišljeni su za primjenu uz najmanju dodatnu provjeru ili najmanje povećanje troškova,

- cjeloviti kriteriji namijenjeni su onima koje žele kupiti najbolje proizvode dostupne na tržištu. Ti proizvodi mogu zahtijevati dodatnu provjeru ili neznatno povećanje troškova u usporedbi s drugim proizvodima iste funkcionalnosti.

- Definicija i područje primjene

Ovim dokumentom obuhvaćene su aktivnosti za nabavu opreme zahoda s ispiranjem, uključujući zahodske komplete, zahodske školjke i sustave za ispiranje zahoda, te opremu pisoara, uključujući pisoarske komplete, pisoare, pisoare bez ispiranja i sustave za ispiranje pisoara. U tom smislu primjenjuju se sljedeće definicije:

- „oprema zahoda s ispiranjem” znači zahodski komplet, zahodska školjka ili sustav za ispiranje zahoda,

- „zahodski komplet” znači sanitarni uređaj kojim se sustav za ispiranje i zahodska školjka objedinjuju u funkcionalnu cjelinu za primanje i ispiranje ljudskog urina i fekalija te njihovo usmjeravanje u odvodni sustav,

- „zahodska školjka” znači sanitarni uređaj za primanje i ispiranje ljudskog urina i fekalija te njihovo usmjeravanje u odvodni sustav,

- „oprema pisoara” znači pisoarski komplet, pisoar, pisoar bez ispiranja ili sustav za ispiranje pisoara,

- „oprema pisoara s ispiranjem” znači pisoarski komplet, pisoar ili sustav za ispiranje pisoara,

- „pisoarski komplet” znači sanitarni uređaj kojim se sustav za ispiranje i pisoar objedinjuju u funkcionalnu cjelinu za primanje i ispiranje urina i njegovo usmjeravanje u odvodni sustav,

- „pisoar” znači sanitarni uređaj za primanje urina i vode za ispiranje te njihovo usmjeravanje u odvodni sustav,

- „pisoarski zid” znači sanitarni uređaj sa sustavom za ispiranje ili bez njega koji se sastoji od podnog slivnika i ploče ili table pričvršćene na zid koja služi za primanje urina i vode za ispiranje te njihovo usmjeravanje u odvodni sustav,

- „pisoar bez ispiranja” znači sanitarni uređaj za primanje urina i njegovo usmjeravanje u odvodni sustav bez uporabe vode,

- „sustav za ispiranje” znači, za opremu zahoda s ispiranjem i pisoara s ispiranjem, vodokotlić s ugrađenim priključkom za preljevnu cijev odnosno uređajem koji se ne smatra manje učinkovitim te uređajima za utjecanje i istjecanje vode, ili ispirnica,

- „uređaj za uštedu vode” znači uređaj za ispiranje kojim se omogućuje da se dio pune količine vode za ispiranje ispusti s pomoću mehanizama za dvostruko aktiviranje (s mogućnošću prekidanja) ili s pomoću mehanizama s dvostrukim tipkama za aktiviranje (dvostruko ispiranje),

- „puna količina vode za ispiranje” znači ukupna količina vode koja se tijekom ciklusa ispiranja ispusti iz sustava za ispiranje,

- „smanjena količina vode za ispiranje” znači dio pune količine vode za ispiranje koji se tijekom ciklusa ispiranja ispusti pomoću uređaja za uštedu vode, a koji ne iznosi više od dvije trećine pune količine vode za ispiranje,

- „prosječna količina vode za ispiranje” znači aritmetičku sredinu jedne pune količine vode za ispiranje i tri smanjene količine ispiranja izračunane s pomoću metodologije utvrđene u Dodatku 1. Odluci Komisije 2013/641/EU,

- „uređaj za aktiviranje ispiranja po želji” znači uređaj za ispiranje sanitarnog predmeta kojim se može rukovati s pomoću ručke, poluge, tipke, papučice ili bilo kakvog njima jednakovrijednog pokretača ispiranja kojim neposredno upravlja korisnik, odnosno s pomoću senzora kojim se otkriva uporaba sanitarnog predmeta,

- „uređaj za podešavanje” znači uređaj kojim se dopušta podešavanje pune količine vode za ispiranje i, prema potrebi, smanjene količine vode za ispiranje u sustavu za ispiranje.

Kriterijima za zelenu javnu nabavu za zahode i pisoare s ispiranjem nisu obuhvaćeni:

- zahodska sjedala i poklopci, samo kad se stavljaju na tržište i/ili prodaju odvojeno od opreme zahoda ili pisoara s ispiranjem (tj. kad se stavljaju na tržište i/ili prodaju kao odvojeni proizvodi),

- zahodska oprema pri čijoj se uporabi ne troši voda, za čije se ispiranje upotrebljuju kemikalije i voda te zahodi za čiji se sustav za ispiranje troši energija.

# Ključni utjecaji na okoliš

Pokazalo se da najveći utjecaj na okoliš ima potrošnja vode u fazi uporabe „zahoda i pisoara s ispiranjem”. Do ostalih važnih utjecaja na okoliš dolazi zbog dobivanja i uporabe sirovina za proizvodnju „zahoda i pisoara s ispiranjem”, stoga bi svako povećanje roka trajanja/dugovječnosti tih proizvoda osiguralo koristi za okoliš.

| Ključni utjecaji na okoliš | Pristup pri zelenoj javnoj nabavi |
| --- | --- |
| Potrošnja vode Potrošnja energije (zbog proizvodnje i distribucije vode te prikupljanja i pročišćivanja otpadnih voda) Dobivanje materijala / trošenje resursa | Smanjenje potrošnje vode Povećanje dugovječnosti proizvoda |

# Kriteriji EU-a za zelenu javnu nabavu za zahode i pisoare s ispiranjem

Na temelju podataka i informacija u referentnom tehničkom izvješću predlažu se sljedeće grupe kriterija EU-a za zelenu javnu nabavu:

  - kriteriji za kupovinu opreme zahoda s ispiranjem s učinkovitom potrošnjom vode za nove ili obnovljene zgrade (3.1.);

  - kriteriji za kupovinu opreme pisoara s učinkovitom potrošnjom vode za nove ili obnovljene zgrade (3.2.).

## Predloženi osnovni i cjeloviti kriteriji EU-a za zelenu javnu nabavu za opremu zahoda s ispiranjem

| Osnovni kriteriji | Cjeloviti kriteriji |
| --- | --- |
| PREDMET | PREDMET |
| Kupovina opreme zahoda s ispiranjem s učinkovitom potrošnjom vode za nove ili obnovljene zgrade. | Kupovina opreme zahoda s ispiranjem s učinkovitom potrošnjom vode za nove ili obnovljene zgrade. |
| KRITERIJI ODABIRA | KRITERIJI ODABIRA |
| 1. Mogućnost ponuđača – samo u slučaju ugradnje U slučaju ugradnje opreme zahoda s ispiranjem, ponuđač dokazuje da će ugradnju ili zamjenu proizvoda izvesti odgovarajuće kvalificirano i iskusno osoblje. Ponuđač bi osobito trebao dokazati poznavanje proizvoda koji će biti ugrađeni, osobito u pogledu ekološki prihvatljivih postavki, kao što je podešavanje količine vode za ispiranje. Ponuđač opisuje sastav i kvalifikacije ekipe koja će pružiti uslugu. Provjera: Ponuđač osigurava popis usporedivih, nedavno izvedenih radova (javni naručitelj dužan je navesti broj i vremenski okvir projekata), potvrde o zadovoljavajućoj izvedbi i podatke o kvalifikacijama i iskustvu osoblja. | 1. Mogućnost ponuđača – samo u slučaju ugradnje U slučaju ugradnje opreme zahoda s ispiranjem, ponuđač dokazuje da će ugradnju ili zamjenu proizvoda izvesti odgovarajuće kvalificirano i iskusno osoblje. Ponuđač bi osobito trebao dokazati poznavanje proizvoda koji će biti ugrađeni, osobito u pogledu ekološki prihvatljivih postavki kao što je podešavanje količine vode za ispiranje. Ponuđač opisuje sastav i kvalifikacije ekipe koja će pružiti uslugu. Provjera: Ponuđač osigurava popis usporedivih, nedavno izvedenih radova (javni naručitelj dužan je navesti broj i vremenski okvir projekata), potvrde o zadovoljavajućoj izvedbi i podatke o kvalifikacijama i iskustvu osoblja. |
| TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |
| 1. Učinkovita potrošnja vode | 1. Učinkovita potrošnja vode |
| 1.1. Puna količina vode za ispiranje Nominalna vrijednost pune količine vode za ispiranje, neovisno o tlaku vode ili opremi zahoda s ispiranjem, pri stavljanju na tržište ne prelazi 6,0 l po ispiranju. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, dostavljaju se rezultati testiranja u skladu s postupkom testiranja navedenim u normi EN 997 ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. | 1.1. Puna količina vode za ispiranje Nominalna vrijednost pune količine vode za ispiranje, neovisno o tlaku vode ili opremi zahoda s ispiranjem, pri stavljanju na tržište ne prelazi 6,0 l po ispiranju. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, dostavljaju se rezultati testiranja u skladu s postupkom testiranja navedenim u normi EN 997 ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. |
| 1.2. Ušteda vode Zahodski kompleti s punom količinom vode za ispiranje većom od 4,0 litre i sustavi za ispiranje zahoda opremaju se uređajem za uštedu vode. Kada se proizvod stavlja na tržište, smanjena količina vode za ispiranje koja se ispusti uz uporabu uređaja za uštedu vode ne prelazi 3,0 l po ispiranju, neovisno o tlaku vode. Kod zahodskih školjaka mora se omogućiti uporaba uređaja za uštedu vode čija smanjena količina vode za ispiranje koja se ispusti uz uporabu uređaja ne prelazi 3,0 l po ispiranju, neovisno o tlaku vode. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, dostavljaju se rezultati testiranja u skladu s postupkom testiranja navedenim u normi EN 997 ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. | 1.2. Ušteda vode Zahodski kompleti s punom količinom vode za ispiranje većom od 4,0 litre i sustavi za ispiranje zahoda opremaju se uređajem za uštedu vode. Kada se proizvod stavlja na tržište, smanjena količina vode za ispiranje koja se ispusti uz uporabu uređaja za uštedu vode ne prelazi 3,0 l po ispiranju, neovisno o tlaku vode. Kod zahodskih školjaka mora se omogućiti uporaba uređaja za uštedu vode čija smanjena količina vode za ispiranje koja se ispusti uz uporabu uređaja ne prelazi 3,0 l po ispiranju, neovisno o tlaku vode. Za opremu na temelju senzora: Kod svakog uređaja za aktiviranje ispiranja na temelju senzora mora se spriječiti lažno aktiviranje i osigurati da se ispiranje vrši samo nakon stvarne upotrebe proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, dostavljaju se rezultati testiranja u skladu s postupkom testiranja navedenim u normi EN 997 ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. Za proizvode koji su opremljeni uređajem za aktiviranje ispiranja na temelju senzora ponuđač pribavlja kratak opis mjera koje su poduzete pri izradi nacrta proizvoda kako bi se spriječilo lažno aktiviranje i osiguralo aktiviranje ispiranja samo nakon stvarne uporabe proizvoda. |
| 1.3. Podešavanje količine vode za ispiranje Sustavi za ispiranje opremaju se uređajem za podešavanje tako da osoba koja ga ugrađuje može podešavati količinu vode za ispiranje, uzimajući u obzir lokalne uvjete odvodnog sustava. Puna količina vode za ispiranje nakon podešavanja u skladu s uputama za ugradnju ne prelazi 6 l po ispiranju ili 4 l po ispiranju ako zahodski komplet nije opremljen uređajem za uštedu vode, a smanjena količine vode za ispiranje nakon podešavanja u skladu s uputama za ugradnju ne prelazi 3 l po ispiranju. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga dokazna sredstva, npr. izjava proizvođača/dobavljača u kojoj se navodi rješenje koje se primijenilo i njegovi tehnički parametri. | 1.3. Podešavanje količine vode za ispiranje Sustavi za ispiranje opremaju se uređajem za podešavanje tako da osoba koja ga ugrađuje može podešavati količinu vode za ispiranje, uzimajući u obzir lokalne uvjete odvodnog sustava. Puna količina vode za ispiranje nakon podešavanja u skladu s uputama za ugradnju ne prelazi 6 l po ispiranju ili 4 l po ispiranju ako zahodski komplet nije opremljen uređajem za uštedu vode, a smanjena količine vode za ispiranje nakon podešavanja u skladu s uputama za ugradnju ne prelazi 3 l po ispiranju. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, npr. izjava proizvođača/dobavljača u kojoj se navodi rješenje koje se primijenilo i njegovi tehnički parametri. |
|  | 1.4. Prosječna količina vode za ispiranje Prosječna količina vode za ispiranje kod opreme za zahod s ispiranjem izračunana s pomoću metodologije utvrđene u Dodatku 1. Odluci Komisije (2013/641/EU), pri stavljanju na tržište ne prelazi 3,5 l po ispiranju. Zahodski kompleti koji ispuštaju punu količinu vode za ispiranje koja iznosi do 4,0 litre izuzeti su iz ovog zahtjeva. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga dokazna sredstva, npr. izjava proizvođača/dobavljača u kojoj se navodi izračunana prosječna količina vode za ispiranje (u l po ispiranju) kod proizvoda zajedno s rezultatima testiranja provedenog u skladu s metodologijom opisanom u Dodatku 1. Odluci Komisije (2013/641/EU) ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. |
| 2. Učinkovitost proizvoda | 2. Učinkovitost proizvoda |
| 2.1. Zahtjevi za sustave za ispiranje Sustavi za ispiranje moraju ispunjivati zahtjeve odgovarajućih normi EN navedenih u tablici 1. Zahtjevi za mjerenje nominalne vrijednosti pune i smanjene količine vode za ispiranje utvrđeni u odgovarajućim normama EN u tablici 1. u nastavku isključuju se iz tog kriterija. Tablica 1. Norme EN za zahtjeve za sustave za ispiranje zahoda Broj Naziv EN 14055 Vodokotlići za zahode i pisoare EN 12541 Slavine i tuševi – Ispirnice i ventili za pisoare s automatskim zatvaranjem PN 10 EN 15091 Slavine i tuševi – Slavine i tuševi s elektroničkim otvaranjem i zatvaranjem Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se izvješće o testiranju kojim se dokazuje da sustavi ispiranja u proizvoda ispunjuju zahtjeve odgovarajućih normi EN, prethodno navedenih, ili ekvivalentnih normi. | 2.1. Zahtjevi za sustave za ispiranje Sustavi za ispiranje moraju ispunjivati zahtjeve odgovarajućih normi EN navedenih u tablici 1. Zahtjevi za mjerenje nominalne vrijednosti pune i smanjene količine vode za ispiranje utvrđeni u odgovarajućim normama EN u tablici 1. u nastavku isključuju se iz tog kriterija. Tablica 1. Norme EN za zahtjeve za sustave za ispiranje zahoda Broj Naziv EN 14055 Vodokotlići za zahode i pisoare EN 12541 Slavine i tuševi – Ispirnice i ventili za pisoare s automatskim zatvaranjem PN 10 EN 15091 Slavine i tuševi – Slavine i tuševi s elektroničkim otvaranjem i zatvaranjem Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se izvješće o testiranju kojim se dokazuje da sustavi ispiranja u proizvoda ispunjuju zahtjeve odgovarajućih normi EN, prethodno navedenih, ili ekvivalentnih normi. |
| 2.2. Učinkovitost ispiranja Učinkovitost ispiranja zahodskih kompleta i zahodskih školjaka mora ispunjivati zahtjeve norme EN 997. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se izvješće o testiranju kojim se dokazuje da učinkovitost ispiranja kod proizvoda ispunjuje zahtjeve norme EN 997 ili ekvivalentnih normi. | 2.2. Učinkovitost ispiranja Učinkovitost ispiranja kod zahodskih kompleta mora ispunjivati zahtjeve norme EN 997. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se izvješće o testiranju kojim se dokazuje da učinkovitost ispiranja kod proizvoda ispunjuje zahtjeve norme EN 997 ili ekvivalentnih normi. |
| 3. Dugovječnost proizvoda Za opremu zahoda s ispiranjem daje se jamstvo za popravak ili zamjenu u trajanju od najmanje pet godina. Uvjetima jamstva jasno su obuhvaćeni nepropusnost i svi ventili proizvoda. Ponuđač uz to osigurava dostupnost originalnih rezervnih dijelova ili jednakovrijednih dijelova u razdoblju od najmanje deset godina nakon kupovine. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, kao što je samodeklaracija proizvođača u kojoj se navodi da je prethodno navedena klauzula ispunjena. | 3. Dugovječnost proizvoda Za opremu zahoda s ispiranjem daje se jamstvo za popravak ili zamjenu u trajanju od najmanje pet godina. Uvjetima jamstva jasno su obuhvaćeni nepropusnost i svi ventili proizvoda. Ponuđač uz to osigurava dostupnost originalnih rezervnih dijelova ili jednakovrijednih dijelova u razdoblju od najmanje deset godina nakon kupovine. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, kao što je samodeklaracija proizvođača u kojoj se navodi da je prethodno navedena klauzula ispunjena. |
| 4. Upute za ugradnju / informacije za korisnike Uz opremu zahoda s ispiranjem daju se sljedeće informacije u tiskanom (na pakiranju proizvoda i/ili u priloženoj dokumentaciji) i/ili elektroničkom obliku: upute za pravilnu ugradnju, uključujući informacije o razredu/razredima i/ili vrsti/vrstama za koje je proizvod testiran, informacije o konkretnim razinama radnog tlaka pri kojima se proizvod može upotrebljavati, informacije o tome u kojim vrstama odvodnih sustava proizvod može funkcionirati, informacije o tome kako se podešava količina vode za ispiranje, kao i učinak tog podešavanja (npr. na razinu preostale vode, razinu punjenja itd.) i u slučaju zahodskih školjki i sustava za ispiranje zahoda koji se na tržište stavljaju kao samostalni proizvodi, informacije o tome s kojim se proizvodima kombiniraju kako bi činili potpunu funkcionalnu cjelinu s učinkovitom potrošnjom vode, savjeti o tome kako se racionalnom uporabom taj učinak može smanjiti, posebno informacije o pravilnoj uporabi proizvoda u cilju najvećeg mogućeg smanjenja potrošnje vode, informacije o punoj i smanjenoj količini vode u l po ispiranju, preporuke o ispravnoj uporabi i održavanju proizvoda, uključujući informacije o tome koji se dijelovi mogu zamijeniti rezervnima, upute o zamjeni brtvila i drugih dijelova vodovodne armature u slučaju curenja, savjeti o čišćenju itd., informacije o ispravnom odlaganju na kraju životnog ciklusa proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, kao što je pisani dokaz proizvođača u kojem se navodi da će prethodno navedena klauzula biti ispunjena. | 4. Upute za ugradnju / informacije za korisnike Uz opremu zahoda s ispiranjem daju se sljedeće informacije u tiskanom (na pakiranju proizvoda i/ili u priloženoj dokumentaciji) i/ili elektroničkom obliku: upute za pravilnu ugradnju, uključujući informacije o razredu/razredima i/ili vrsti/vrstama za koje je proizvod testiran, informacije o konkretnim razinama radnog tlaka pri kojima se proizvod može upotrebljavati, informacije o tome u kojim vrstama odvodnih sustava proizvod može funkcionirati, informacije o tome kako se podešava količina vode za ispiranje, kao i učinak tog podešavanja (npr. na razinu preostale vode, razinu punjenja itd.) i u slučaju zahodskih školjki i sustava za ispiranje zahoda koji se na tržište stavljaju kao samostalni proizvodi, informacije o tome s kojim se proizvodima kombiniraju kako bi činili potpunu funkcionalnu cjelinu s učinkovitom potrošnjom vode, savjeti o tome kako se racionalnom uporabom taj učinak može smanjiti, posebno informacije o pravilnoj uporabi proizvoda u cilju najvećeg mogućeg smanjenja potrošnje vode, informacije o punoj, smanjenoj i prosječnoj količini vode u l po ispiranju, preporuke o ispravnoj uporabi i održavanju proizvoda, uključujući informacije o tome koji se dijelovi mogu zamijeniti rezervnima, upute o zamjeni brtvila i drugih dijelova vodovodne armature u slučaju curenja, savjeti o čišćenju itd., informacije o ispravnom odlaganju na kraju životnog ciklusa proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, kao što je pisani dokaz proizvođača u kojem se navodi da će prethodno navedena klauzula biti ispunjena. |
| KRITERIJI DODJELE | KRITERIJI DODJELE |
| Bodovi se dodjeljuju za: | Bodovi se dodjeljuju za: |
| 1. Dodatnu uštedu vode pri ispiranju punom količinom vode Dodatni bodovi bit će dodijeljeni za svako dodatno smanjenje vode od 0,5 l pri ispiranju punom količinom vode kako je određeno u kriteriju 1.1. Provjera: Dostavljaju se rezultati testiranja u skladu s postupkom testiranja navedenim u normi EN 997 ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. | 1. Dodatnu uštedu vode pri ispiranju prosječnom količinom vode Dodatni bodovi bit će dodijeljeni za svako dodatno smanjenje vode od 0,1 l pri ispiranju prosječnom količinom vode kako je određeno u kriteriju 1.4. Provjera: Dostavljaju se rezultati testiranja u skladu s postupkom testiranja navedenim u normi EN 997 ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. |
| 2. Dodatnu uštedu vode pri ispiranju smanjenom količinom vode Dodatni bodovi bit će dodijeljeni za svako dodatno smanjenje vode od 0,25 l pri ispiranju smanjenom količinom vode kako je određeno u kriteriju 1.2. Provjera: Dostavljaju se rezultati testiranja u skladu s postupkom testiranja navedenim u normi EN 997 ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. |  |
| 3. Higijenu Dodatni bodovi bit će dodijeljeni za uređaje za aktiviranje ispiranja bez dodira (na temelju senzora) kojima se sprečava lažno aktiviranje i osigurava da se ispiranje vrši samo nakon stvarne upotrebe proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, npr. izjava proizvođača/dobavljača u kojoj se navodi rješenje koje se primijenilo i njegovi tehnički parametri, uključujući kratak opis mjera koje su poduzete pri izradi nacrta proizvoda kako bi se spriječilo lažno aktiviranje i osiguralo aktiviranje ispiranja samo nakon stvarne uporabe proizvoda. | 2. Higijenu Dodatni bodovi bit će dodijeljeni za uređaje za aktiviranje ispiranja bez dodira (na temelju senzora) kojima se sprečava lažno aktiviranje i osigurava da se ispiranje vrši samo nakon stvarne upotrebe proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, npr. izjava proizvođača/dobavljača u kojoj se navodi rješenje koje se primijenilo i njegovi tehnički parametri, uključujući kratak opis mjera koje su poduzete pri izradi nacrta proizvoda kako bi se spriječilo lažno aktiviranje i osiguralo aktiviranje ispiranja samo nakon stvarne uporabe proizvoda. |

## Predloženi osnovni i cjeloviti kriteriji EU-a za zelenu javnu nabavu za opremu pisoara

| Osnovni kriteriji | Cjeloviti kriteriji |
| --- | --- |
| PREDMET | PREDMET |
| Kupovina opreme pisoara s učinkovitom potrošnjom vode za nove ili obnovljene zgrade | Kupovina opreme pisoara s učinkovitom potrošnjom vode za nove ili obnovljene zgrade |
| KRITERIJI ODABIRA | KRITERIJI ODABIRA |
| 1. Mogućnost ponuđača – samo u slučaju ugradnje U slučaju ugradnje opreme pisoara, ponuđač dokazuje da će ugradnju ili zamjenu proizvoda izvesti odgovarajuće kvalificirano i iskusno osoblje. Ponuđač bi osobito trebao dokazati poznavanje proizvoda koji će biti ugrađeni, osobito u pogledu ekološki prihvatljivih postavki kao što je podešavanje količine vode za ispiranje. Ponuđač opisuje sastav i kvalifikacije ekipe koja će pružiti uslugu. Provjera: Ponuđač osigurava popis usporedivih, nedavno izvedenih radova (javni naručitelj dužan je navesti broj i vremenski okvir projekata), potvrde o zadovoljavajućoj izvedbi i podatke o kvalifikacijama i iskustvu osoblja. | 1. Mogućnost ponuđača – samo u slučaju ugradnje U slučaju ugradnje opreme pisoara, ponuđač dokazuje da će ugradnju ili zamjenu proizvoda izvesti odgovarajuće kvalificirano i iskusno osoblje. Ponuđač bi osobito trebao dokazati poznavanje proizvoda koji će biti ugrađeni, osobito u pogledu ekološki prihvatljivih postavki kao što je podešavanje količine vode za ispiranje. Ponuđač opisuje sastav i kvalifikacije ekipe koja će pružiti uslugu. Provjera: Ponuđač osigurava popis usporedivih, nedavno izvedenih radova (javni naručitelj dužan je navesti broj i vremenski okvir projekata), potvrde o zadovoljavajućoj izvedbi i podatke o kvalifikacijama i iskustvu osoblja. |
| TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |
| 1. Učinkovita potrošnja vode opreme pisoara s ispiranjem | 1. Učinkovita potrošnja vode opreme pisoara s ispiranjem |
| 1.1. Puna količina vode za ispiranje Nominalna vrijednost količine vode za ispiranje, neovisno o tlaku vode ili opremi pisoara s ispiranjem, pri stavljanju na tržište ne prelazi 2,0 l po ispiranju. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, dostavljaju se rezultati testiranja u skladu s postupkom testiranja navedenim u normi EN 13407 ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. Za pisoarske zidove puna količina vode za ispiranje odnosi se na vodu koja se ispusti na 60 cm širine na neprekinutom zidu. | 1.1. Puna količina vode za ispiranje Nominalna vrijednost količine vode za ispiranje, neovisno o tlaku vode ili opremi pisoara s ispiranjem, pri stavljanju na tržište ne prelazi 1,0 l po ispiranju. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, dostavljaju se rezultati testiranja u skladu s postupkom testiranja navedenim u normi EN 13407 ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. Za pisoarske zidove puna količina vode za ispiranje odnosi se na vodu koja se ispusti na 60 cm širine na neprekinutom zidu. |
| 1.2. Ušteda vode Pisoarski kompleti i sustavi za ispiranje pisoara opremaju se pojedinačnim uređajem za aktiviranje ispiranja po želji. Za zidne pisoare sa sustavom za ispiranje mora postojati pojedinačni uređaj za aktiviranje ispiranja po želji na najviše 60 cm širine na neprekinutom zidu. Kod pisoara se mora omogućiti uporaba pojedinačnog uređaja za aktiviranje ispiranja po želji. Za zidne pisoare bez sustava za ispiranje mora se ugraditi pojedinačni uređaj za aktiviranje ispiranja po želji na najviše 60 cm širine na neprekinutom zidu. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, npr. izjava proizvođača/dobavljača u kojoj se navodi rješenje koje se primijenilo i njegovi tehnički parametri. | 1.2. Ušteda vode Pisoarski kompleti i sustavi za ispiranje pisoara opremaju se pojedinačnim uređajem za aktiviranje ispiranja po želji. Za zidne pisoare sa sustavom za ispiranje mora postojati pojedinačni uređaj za aktiviranje ispiranja po želji na najviše 60 cm širine na neprekinutom zidu. Kod pisoara se mora omogućiti uporaba pojedinačnog uređaja za aktiviranje ispiranja po želji. Za zidne pisoare bez sustava za ispiranje mora postojati pojedinačni uređaj za aktiviranje ispiranja po želji na najviše 60 cm širine na neprekinutom zidu. Za pisoare s opremom na temelju senzora: Kod svakog uređaja za aktiviranje ispiranja na temelju senzora mora se spriječiti lažno aktiviranje i osigurati da se ispiranje vrši samo nakon stvarne upotrebe proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, npr. izjava proizvođača/dobavljača u kojoj se navodi rješenje koje se primijenilo i njegovi tehnički parametri. Za proizvode koji su opremljeni uređajem za aktiviranje ispiranja na temelju senzora ponuđač pribavlja kratak opis mjera koje su poduzete pri izradi nacrta proizvoda kako bi se spriječilo lažno aktiviranje i osiguralo aktiviranje ispiranja samo nakon stvarne uporabe proizvoda. |
| 1.3. Podešavanje količine vode za ispiranje Sustavi za ispiranje opremaju se uređajem za podešavanje tako da osoba koja ga ugrađuje može podešavati količinu vode za ispiranje, uzimajući u obzir lokalne uvjete odvodnog sustava. Puna količina vode za ispiranje nakon podešavanja u skladu s uputama za ugradnju ne prelazi 2 l po ispiranju. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, npr. izjava proizvođača/dobavljača u kojoj se navodi rješenje koje se primijenilo i njegovi tehnički parametri. | 1.3. Podešavanje količine vode za ispiranje Sustavi za ispiranje opremaju se uređajem za podešavanje tako da osoba koja ga ugrađuje može podešavati količinu vode za ispiranje, uzimajući u obzir lokalne uvjete odvodnog sustava. Puna količina vode za ispiranje nakon podešavanja u skladu s uputama za ugradnju ne prelazi 1 l po ispiranju. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, npr. izjava proizvođača/dobavljača u kojoj se navodi rješenje koje se primijenilo i njegovi tehnički parametri. |
| 2.Učinkovitost proizvoda | 2. Učinkovitost proizvoda |
| 2.1. Zahtjevi za sustave za ispiranje pisoara Sustavi za ispiranje moraju ispunjivati zahtjeve odgovarajućih normi EN navedenih u tablici 2. Zahtjevi za mjerenje nominalne vrijednosti količine vode za ispiranje utvrđene u odgovarajućim normama EN u tablici 2. u nastavku isključuju se iz tog kriterija. Tablica 2. Norme EN za zahtjeve za sustave za ispiranje pisoara Broj Naziv EN 14055 Vodokotlići za zahode i pisoare EN 12541 Slavine i tuševi – Ispirnice i ventili za pisoare s automatskim zatvaranjem PN 10 EN 15091 Slavine i tuševi – Slavine i tuševi s elektroničkim otvaranjem i zatvaranjem Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se izvješće o testiranju kojim se dokazuje da sustavi ispiranja u proizvoda ispunjuju zahtjeve odgovarajućih normi EN, prethodno navedenih, ili ekvivalentnih normi. | 2.1. Zahtjevi za sustave za ispiranje pisoara Sustavi za ispiranje moraju ispunjivati zahtjeve odgovarajućih normi EN navedenih u tablici 2. Zahtjevi za mjerenje nominalne vrijednosti količine vode za ispiranje utvrđene u odgovarajućim normama EN u tablici 2. u nastavku isključuju se iz tog kriterija. Tablica 2. Norme EN za zahtjeve za sustave za ispiranje pisoara Broj Naziv EN 14055 Vodokotlići za zahode i pisoare EN 12541 Slavine i tuševi – Ispirnice i ventili za pisoare s automatskim zatvaranjem PN 10 EN 15091 Slavine i tuševi – Slavine i tuševi s elektroničkim otvaranjem i zatvaranjem Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se izvješće o testiranju kojim se dokazuje da sustavi ispiranja u proizvoda ispunjuju zahtjeve odgovarajućih normi EN, prethodno navedenih, ili ekvivalentnih normi. |
| 2.2. Učinkovitost ispiranja pisoarskih kompleta i pisoara Učinkovitost ispiranja pisoarskih kompleta i pisoara mora ispunjivati zahtjeve norme EN 13407. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se izvješće o testiranju kojim se dokazuje da učinkovitost ispiranja kod proizvoda ispunjuje zahtjeve norme EN 13407 ili ekvivalentne norme. | 2.2. Učinkovitost ispiranja pisoarskih kompleta i pisoara Učinkovitost ispiranja pisoarskih kompleta i pisoara mora ispunjivati zahtjeve norme EN 13407. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se izvješće o testiranju kojim se dokazuje da učinkovitost ispiranja kod proizvoda ispunjuje zahtjeve norme EN 13407 ili ekvivalentne norme. |
| 2.3. Učinkovitost pisoara bez ispiranja Pisoari bez ispiranja moraju ispunjivati zahtjeve definirane u Dodatku 2. Odluci Komisije (2013/641/EU). Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se izvješće o testiranju kojim se dokazuje da proizvod ispunjuje prethodno navedene zahtjeve. | 2.3. Učinkovitost pisoara bez ispiranja Pisoari bez ispiranja moraju ispunjivati zahtjeve definirane u Dodatku 2. Odluci Komisije (2013/641/EU). Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se izvješće o testiranju kojim se dokazuje da proizvod ispunjuje prethodno navedene zahtjeve. |
| 3. Dugovječnost proizvoda Za opremu pisoara s ispiranjem daje se jamstvo za popravak ili zamjenu u trajanju od najmanje četiri godine. Uvjetima jamstva jasno su obuhvaćeni nepropusnost i svi ventili proizvoda. Ponuđač uz to osigurava dostupnost originalnih rezervnih dijelova ili jednakovrijednih dijelova u razdoblju od najmanje deset godina nakon kupovine. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, kao što je samodeklaracija proizvođača u kojoj se navodi da je prethodno navedena klauzula ispunjena. | 3. Dugovječnost proizvoda Za opremu pisoara s ispiranjem daje se jamstvo za popravak ili zamjenu u trajanju od najmanje pet godina. Uvjetima jamstva jasno su obuhvaćeni nepropusnost i svi ventili proizvoda. Ponuđač uz to osigurava dostupnost originalnih rezervnih dijelova ili jednakovrijednih dijelova u razdoblju od najmanje deset godina nakon kupovine. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, kao što je samodeklaracija proizvođača u kojoj se navodi da je prethodno navedena klauzula ispunjena. |
| 4. Biorazgradivost tekućine i održavanje pisoara bez ispiranja U pisoarima bez ispiranja upotrebljava se biorazgradiva tekućina ili oni funkcioniraju u potpunosti bez tekućine. Osim toga ponuđač mora navesti način održavanja pisoara bez ispiranja, uključujući, prema potrebi, vremenski raspored mijenjanja uloška i osigurati popis pružatelja usluga redovitog održavanja tih proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se uzorak informacijskog lista proizvoda u kojem se opisuje način održavanja i/ili poveznica na web-mjesto proizvođača koje sadržava te informacije i dokumentaciju u kojoj se opisuje primijenjena tehnologija te, ako se upotrebljava tekućina, izvješće o testiranju kojim se pokazuje brza biorazgradivost tekućine, u skladu s definicijom i metodama testiranja navedenima u „Smjernicama za primjenu mjerila CLP”, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008. | 4. Biorazgradivost tekućine i održavanje pisoara bez ispiranja U pisoarima bez ispiranja upotrebljava se biorazgradiva tekućina ili oni funkcioniraju u potpunosti bez tekućine. Osim toga ponuđač mora navesti način održavanja pisoara bez ispiranja, uključujući, prema potrebi, vremenski raspored mijenjanja uloška i osigurati popis pružatelja usluga redovitog održavanja tih proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. U suprotnom, prihvaća se uzorak informacijskog lista proizvoda u kojem se opisuje način održavanja i/ili poveznica na web-mjesto proizvođača koje sadržava te informacije i dokumentaciju u kojoj se opisuje primijenjena tehnologija te, ako se upotrebljava tekućina, izvješće o testiranju kojim se pokazuje brza biorazgradivost tekućine, u skladu s definicijom i metodama testiranja navedenima u „Smjernicama za primjenu mjerila CLP”2, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008. |
| 5. Upute za ugradnju / informacije za korisnike Uz opremu pisoara s ispiranjem daju se sljedeće informacije u tiskanom (na pakiranju proizvoda i/ili u priloženoj dokumentaciji) i/ili elektroničkom obliku: upute za pravilnu ugradnju, uključujući informacije o razredu/razredima i/ili vrsti/vrstama za koje je proizvod testiran, informacije o konkretnim razinama radnog tlaka pri kojima se proizvod može upotrebljavati, informacije o tome u kojim vrstama odvodnih sustava proizvod može funkcionirati, informacije o tome kako se podešava puna količina vode za ispiranje, kao i učinak tog podešavanja (npr. na razinu preostale vode, razinu punjenja itd.) i u slučaju pisoara i sustava za ispiranje pisoara koji se na tržište stavljaju kao samostalni proizvodi, informacije o tome s kojim se proizvodima kombiniraju kako bi činili potpunu funkcionalnu cjelinu s učinkovitom potrošnjom vode, savjeti o tome kako se racionalnom uporabom taj učinak može smanjiti, posebno informacije o pravilnoj uporabi proizvoda u cilju najvećeg mogućeg smanjenja potrošnje vode, informacije o punoj količini vode u l po ispiranju, preporuke o ispravnoj uporabi i održavanju proizvoda, uključujući savjete za održavanje i uporabu proizvoda, informacije o tome koji se dijelovi mogu zamijeniti rezervnima, upute o zamjeni brtvila i drugih dijelova vodovodne armature u slučaju curenja, savjeti o čišćenju itd., informacije o ispravnom odlaganju na kraju životnog ciklusa proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, kao što je pisani dokaz proizvođača u kojem se navodi da će prethodno navedena klauzula biti ispunjena. | 5. Upute za ugradnju / informacije za korisnike Uz opremu pisoara s ispiranjem daju se sljedeće informacije u tiskanom (na pakiranju proizvoda i/ili u priloženoj dokumentaciji) i/ili elektroničkom obliku: upute za pravilnu ugradnju, uključujući informacije o razredu/razredima i/ili vrsti/vrstama za koje je proizvod testiran, informacije o konkretnim razinama radnog tlaka pri kojima se proizvod može upotrebljavati, informacije o tome u kojim vrstama odvodnih sustava proizvod može funkcionirati, informacije o tome kako se podešava puna količina vode za ispiranje, kao i učinak tog podešavanja (npr. na razinu preostale vode, razinu punjenja itd.) i u slučaju pisoara i sustava za ispiranje pisoara koji se na tržište stavljaju kao samostalni proizvodi, informacije o tome s kojim se proizvodima kombiniraju kako bi činili potpunu funkcionalnu cjelinu s učinkovitom potrošnjom vode, savjeti o tome kako se racionalnom uporabom taj učinak može smanjiti, posebno informacije o pravilnoj uporabi proizvoda u cilju najvećeg mogućeg smanjenja potrošnje vode, informacije o punoj količini vode u l po ispiranju, preporuke o ispravnoj uporabi i održavanju proizvoda, uključujući savjete za održavanje i uporabu proizvoda, informacije o tome koji se dijelovi mogu zamijeniti rezervnima, upute o zamjeni brtvila i drugih dijelova vodovodne armature u slučaju curenja, savjeti o čišćenju itd., informacije o ispravnom odlaganju na kraju životnog ciklusa proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, kao što je pisani dokaz proizvođača u kojem se navodi da će prethodno navedena klauzula biti ispunjena. |
| KRITERIJI DODJELE | KRITERIJI DODJELE |
| Bodovi se dodjeljuju za: | Bodovi se dodjeljuju za: |
| 1. Dodatnu uštedu vode pri ispiranju vodom Dodatni bodovi bit će dodijeljeni za svako dodatno smanjenje vode od 0,25 l pri ispiranju punom količinom vode kako je određeno u kriteriju 1.1. Provjera: Ponuđač dostavlja rezultate testiranja u skladu s postupkom testiranja navedenim u normi EN 13407 ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. Za opremu pisoara s ispiranjem iz neprekinutog zida (npr. zidni pisoari) puna količina vode za ispiranje odnosi se na vodu koja se ispusti na 60 cm širine na neprekinutom zidu. | 1. Dodatnu uštedu vode pri ispiranju vodom Dodatni bodovi bit će dodijeljeni za svako dodatno smanjenje vode od 0,25 l pri ispiranju punom količinom vode kako je određeno u kriteriju 1.1. Provjera: Ponuđač dostavlja rezultate testiranja u skladu s postupkom testiranja navedenim u normi EN 13407 ili ekvivalentnim normama. Testiranje vrše laboratoriji koji ispunjuju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili ekvivalentne norme. Za opremu pisoara s ispiranjem iz neprekinutog zida (npr. zidni pisoari) puna količina vode za ispiranje odnosi se na vodu koja se ispusti na 60 cm širine na neprekinutom zidu. |
| 2. Higijenu Dodatni bodovi bit će dodijeljeni za uređaje za aktiviranje ispiranja bez dodira (na temelju senzora) kojima se sprečava lažno aktiviranje i osigurava da se ispiranje vrši samo nakon stvarne upotrebe proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, npr. izjava proizvođača/dobavljača u kojoj se navodi rješenje koje se primijenilo i njegovi tehnički parametri, uključujući i kratak opis mjera koje su poduzete pri izradi nacrta proizvoda kako bi se spriječilo lažno aktiviranje i osiguralo aktiviranje ispiranja samo nakon stvarne uporabe proizvoda. | 2. Higijenu Dodatni bodovi bit će dodijeljeni za uređaje za aktiviranje ispiranja bez dodira (na temelju senzora) kojima se sprečava lažno aktiviranje i osigurava da se ispiranje vrši samo nakon stvarne upotrebe proizvoda. Provjera: Odgovarajućim proizvodima smatraju se proizvodi s odgovarajućim znakom za zaštitu okoliša tipa 1 koji ispunjuju navedene zahtjeve. Bit će prihvaćena i druga odgovarajuća dokazna sredstva, npr. izjava proizvođača/dobavljača u kojoj se navodi rješenje koje se primijenilo i njegovi tehnički parametri, uključujući i kratak opis mjera koje su poduzete pri izradi nacrta proizvoda kako bi se spriječilo lažno aktiviranje i osiguralo aktiviranje ispiranja samo nakon stvarne uporabe proizvoda. |
| NAPOMENE Javni naručitelji mogu pri nabavi opreme zahoda i pisoara s ispiranjem sklopiti zasebne ugovore (kojima su obuhvaćeni npr. izrada nacrta proizvoda, nabava opreme i ugradnja) s raznim izvođačima. Stoga u takvim slučajevima za osiguranje ispunjenja raznih kriterija mogu biti odgovorni razni izvođači. Potrebno je osigurati da se nakon završetka ugradnje upute za korisnike predaju nadležnoj osobi (zajedno s poveznicom na informacije na web-mjestu proizvođača). |

Opremu zahoda i pisoara s ispiranjem potrebno je ispravno održavati u cilju osiguranja ispravnog funkcioniranja sustava. Tijekom vremena neki elementi mogu izgubiti zahtijevana svojstva, npr. brtve neće osiguravati ispravnu zaštitu protiv curenja pa će ih se možda morati zamijeniti. Stoga bi provjeru stanja opreme zahoda i pisoara s ispiranjem i zamjenu istrošenih elemenata trebalo provoditi po predviđenom programu.

Potrebno je napomenuti da je za opremu zahoda s ispiranjem glavni kriterij selektivnosti pri primjeni cjelovitih kriterija prosječna količina vode za ispiranje, utvrđena u „Tehničkim specifikacijama – 1.4.” (zahtjeve za nominalne vrijednosti pune i smanjene količine vode za ispiranje, utvrđene u 1.1. odnosno 1.2., trebalo bi smatrati zaštitnim mjerama); pri primjeni osnovnih kriterija kriteriji dodjele za dodatnu uštedu vode pri ispiranju punom količinom vode (utvrđeni u „Kriterijima dodjele – 1.”) i za dodatnu uštedu vode pri ispiranju smanjenom količinom vode (utvrđeni u „Kriterijima dodjele – 2.”) mogu pomoći u postizanju veće selektivnosti s daljnjom uštedom vode.

U vezi s opremom pisoara potrebno je napomenuti da je glavni kriterij selektivnosti za osnovne i cjelovite kriterije nominalna vrijednost količine vode za ispiranje utvrđena u „Tehničkim specifikacijama – 1.1.”  Kriteriji dodjele za dodatnu uštedu vode pri ispiranju (utvrđeni u „Kriterijima dodjele – 1.”) mogu pomoći u postizanju veće selektivnosti s daljnjom uštedom vode.

Prije svake dodjele kriterija prvo treba provjeriti nacionalno/lokalno zakonodavstvo kako bi se izbjegla neusuglašenost između pravnih zahtjeva i predloženih kriterija dodjele.

U zgradama u kojima se oprema zahoda i pisoara s ispiranjem ne koristi duže vrijeme, dobavljač može iz higijenskih razloga uključiti zahtjeve za aktiviranje ispiranja kako bi se izbjegla stagnacija vode, tj. ispiranje nekorištene opreme u redovitim vremenskim razmacima (npr. jednom dnevno, jednom tjedno).

5.	Troškovi životnog ciklusa

U trošak životnog ciklusa uključen je ukupni trošak proizvoda u njegovu životnom ciklusu, uključujući troškove planiranja, izrade nacrta, nabave i potpore te sve druge troškove koji su neposredno povezani s vlasništvom ili uporabom proizvoda.

U nestambenim zgradama uporaba vode za zahode s dvojnim ispiranjem volumena 6/4 l čini više od 80 % ukupnog troška životnog ciklusa. To navodi na zaključak da odluke povezane s javnom nabavom pri kojima se vodi računa o potrošnji vode proizvoda ostvaruju najbolje ekološke i gospodarske rezultate.

Kako bi se ilustrirao učinak na troškove životnog ciklusa, na slici 1 prikazan je niz sustava ispiranja s učinkovitom potrošnjom vode za nestambeni zahodski komplet.

Slika 1: troškovi životnog ciklusa za različite zahodske komplete (u EUR2011)

Kao što se može vidjeti iz slike 1, ukupni troškovi životnog ciklusa za nestambeni zahodski komplet znatno se smanjuju pri prijelazu sa zahoda s jednim ispiranjem volumena 6 l na najučinkovitije zahode s dvojnim ispiranjem volumena 3,5/2 l, s uštedom koja proizlazi isključivo iz manje potrošnje vode. Naprimjer ukupni troškovi životnog ciklusa zahoda s dvojnim ispiranjem volumena 3,5/2 l (prema cijenama iz 2011. približno 1 500 EUR) malo su manji od polovine ukupnih troškova životnog ciklusa zahoda s jednim ispiranjem volumena 6 l (više od 3 100 EUR). U navedenom slučaju troškovi vode u ukupnim troškovima životnog ciklusa snižavaju se s 86 % (zahod volumena 6 l) na 70 % (zahod volumena 3,5/2 l).

# Footnotes

Oprema zahoda i pisoara s ispiranjem razreda 1 općenito se odnosi na tržište kontinentalne Europe, dok se oprema zahoda i pisoara s ispiranjem razreda 2 općenito odnosi na tržišta UK-a. Međutim, naručitelj je dužan pažljivo provjeriti razred, uzimajući u obzir lokalne uvjete.

Najnovija dostupna verzija smjernica (verzija 3.0, studeni 2012.) nalazi se na web-mjestu ECHA-e: http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf